- Grundbegriffe des Magnetismus

  - Historische Entwicklung

Vom Kompass zum 18. Jahrhundert:

„Magnetismus“ ( kleinasiatische Provinz Magnesia,

Vorkommen von Magneteisenstein

(ferromagnetischer Werkstoff)

FeO   (2+)

Fe3O4

Fe2O3 (3+)

# Kompass: Drehmoment auf Magnetwerkstoff

im (homogenen) Erdfeld

„Südweiser-Wagen“

(Mineral: Magnetit)

PEREGRINUS (1269): Begriffe „Magnet-Pol“, „Kraftlinien“

GILBERT (1600, England): „Aufmagnetisieren“ von

Eisen und Magnetit:

- mechanische und

## Wärmebehandlung im Erdfeld

- Überstreichen mit Magneten

GAUSS (1777-1855):

- magnetische Messverfahren

- Dipol-Beschreibung von Magnetfeldern

- Untersuchung von Verlauf und zeitlicher Änderung des Erdmagnetfeldes

Elektromagnetismus und klassische Theorien (19./20. Jahrhundert)

OERSTED (1777-1851):

- Magnetismus makroskopischer Ströme

(Ablenkung Kompassnadel)

SURGEON (1783.1850):

(	Verstärkung des Feldes durch Eisen

- erster Elektromagnet 1824

BIOT (1774-1862), SAVART (1791-1841):

- Berechnung von Magnetfeldern

FARADAY (1791-1867):

- magnetischer Feldbegriff

- elektromagnetische Induktion, Induktionsgesetz (elektr. ( magn. Größen)

- „schwache“ magnetische Werkstoffe: Diamagnete, Paramagnete

MAXWELL (1831-1879):

- klassische elektromagnetische Feldtheorie

(Elektrostatik, Elektrodynamik, elektromagnetische Wellen – HERTZ,

Werkstoffparameter Suszeptibilität (, Permeabilität (, Magnetisierung M)

SIEMENS (1816-1892):

(	Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips ( Motoren, Generatoren

LANGEVIN (1872-1946):

- klassische Beschreibung des Dia- und Paramagnetismus auf der Grundlage von Induktionsgesetz und Boltzmann-Statistik

- Annahme der Existenz atomarer magnetischer Momente

WEISS (1865-1940):

- Klassifizierung und phänomenologische

### Beschreibung von Ferromagneten 1907

- Abhängigkeit der Suszeptibilität von der

Temperatur (Curie-Weiss-Gesetz)

- Annahme innerer Wechselwirkungen

(später „quantenmech. Austausch-WW“)

- Notwendigkeit magnetischer Elementar-

volumina (später „Domänen“)

LANDAU (1908-1968), LIFSHITZ (1915-1985):

- Beschreibung von Ferromagneten 1936

(Berechnung von Domänenstrukturen,

Streufeldenergie)

Quantentheorie und Anwendungen (20./21. Jahrhundert)

Magnetische Erscheinungen erwachsen aus der elektronischen Struktur

von Atomen, Verbindungen und Legierungen (Bahn-Drehimpuls, Spin) ...

und lassen sich klassisch nicht  erklären !

BOHR (1885-1962) – van LEEUWEN (1887-1974) – Theorem:

- keine Magnetisierung im Gleichgewicht bei klassischer Beschreibung

PAULI (1900-1958):

(	quantenmechanisches Ausschließungsprinzip, Einführung des Elektronen-Spins

DIRAC (1902-1984), PAULI, HEISENBERG (1901-1976) u.a.:

(	Quantisierung elektromagnetischer Felder = Quantenelektrodynamik, ab 1927

SLATER (1900-1976), STONER (1899-1968) u.a.:

(	Beschreibung des Verhaltens der 3d-Elektronen im Festkörper im Rahmen des Bändermodells (kein Bahndrehimpuls, Magnetismus durch Spin der Elektronen in zwei 3d-Bändern)

(	quantentheoretische Beschreibung des Ferromagnetismus

NÉEL (1904-2000):

- Klassifizierung magnetischer Ordnungszustände,

Vorhersage von Antiferromagnetismus (1932)

und Ferrimagnetismus (1948), Nobelpreis 1970

1950 - heute:

( Untersuchung des Magnetismus in 4f- und 5f-Systemen

( Untersuchung magnetischer Strukturen und Anregungen mittels Streumethoden (u.a. Nachweis des Antiferromagnetismus an MnO durch SHULL / SMART 1949, Neutronendiffraktion)

( Entwicklung und Beschreibung von hartmagnetischen Werkstoffen

(SmCo5, Nd2Fe14B etc.)

( Entwicklung neuartiger magnetischer Werkstoffe und Bauelemente (Magnetowiderstands-Verbindungen, MRAM, hartmagnetische Schichten etc.)

( Untersuchung elektronischer Korrelationseffekte in der Festkörperphysik (u.a. Wechselspiel von Magnetismus und Supraleitung, Schwere-Fermion-Systeme)

1.2 	Magnetisierung und magnetisches Feld,

Entmagnetisierungsfaktoren

MAXWELLsche Gleichungen und Materialgleichungen:

Die MAXELLschen Gleichungen sind klassische Gesetze der Elektrodynamik, die die Grundlage einer Reihe magnetischer Messverfahren und der Felderzeugung bilden.

SI:											cgs:

Die Materialgleichungen vermitteln den Zusammenhang von und bzw. und:

- Unterschiede ergeben sich durch verschiedene verwendete Maßsysteme (vgl. 1.4):

SI					cgs

mit

()

(.....magnetisches Moment)

Damit gilt:

und

- Die Materialparameter ( (H,T) und ((H,T) sind feld- und temperaturabhängig, sie sind im allgemeinen Fall tensorielle und komplexe Größen.  Man definiert  dann allgemeiner diese Parameter als Ableitungen der internen magnetischen Felder nach dem äußeren Feld:

....Volumensusz.

...... molare Susz.

.......spezifische Susz.

Magnetisches Dipolmoment:

- Das magnetische Dipolmoment kann über eine homogen magnetisierte Probe bzw. über eine Stromschleife definiert werden:

.... homogen magn. Probe

.... Stromschleife

Addition mikroskopische Ströme zum Kreisstrom

- Homogene magnetische Felder erzeugen ein Drehmoment, inhomogene Felder führen zu einer translatorischen Kraft  auf einen magnetischen Dipol:

Ableitung für eine rechteckigen Kreisschleife in der xy-Ebene (o.B.d.A.)

LORENTZ-Kraft

Drehmoment auf

Leiterpaare:

(im Abstand dy bzw. dy)

(    allgemein:	   (

Kraftwirkung:

(   allgemein:	 (

Diese Ergebnisse  können zur Berechnung der Energie eines Dipols im magnetischen Feld („ZEEMAN-Energie“) genutzt werden:

Gleichgewichtslage ist wegen die Parallelstellung .

Herausdrehen aus dieser Lage erfordert die Energie

(	allgemein

(Vernachlässigung des konstanten Terms –

Freiheit der Wahl des Energienullpunkts)

(	Kreisströme massebehafteter Teilchen (Ladungen) sind andererseits mit einem  mechanischen Drehimpuls verknüpft:

mit  ( ..... gyromagnetisches Verhältnis

Beispiel 1:	gyromagnetisches Verhältnis eines freien Elektrons

Kreisbewegung	  (	 (

Drehimuls:		(

Messung: EINSTEIN-de HAAS-Effekt (1915)

- Einstein und de Haas entluden einen großen Kondensator, um einen großen Spulenstrom zu erzielen. So kurzzeitig der Strom ist, hinterläßt er in magnetisch hartem Material eine Remanenz-magnetisierung  R und das entsprechende magnetische Moment . Der entsprechende Drehimpuls L lässt den Stab mit der Winkelgeschwindigkeit  (JS ist das Trägheitsmoment des Stabes) schwingen. Messung von R und (mit Drehspiegel) liefert das gyromagnetische Verhältnis .

-  Umkehreffekt: Drehbewegung erzeugt magnetisches Moment

##### Der Drehimpuls eines magnetische Dipols führt zu einer

Präzession (beachte: Gegensatz zum elektrischen Fall):

......

Bewegungsgleichung  eines Dipols im Magnetfeld

- mit der Lösung:

Die „LARMOR-Frequenz“ der Präzession ist

(Die Präzession magnetische Momente ist Grundlage von

NMR,ESR, MR-Tomographie etc, vgl. 2.)

Entmagnetisierungsfaktoren:

Die magnetische Feldstärke ist nicht stetig, es gilt  		(										.

Die magnetische Momente im Inneren eines Festkörpers überlagern sich mit den extern angelegten Feldern, es wirkt ein Entmagnetisierungsfeld .

Die Ursache dafür sind sogenannte „freie magnetische Pole“ an der Oberfläche des Festkörpers. Ihre Anzahl hängt u.a. von der Form des Körpers ab:

Stab						Platte

Allgemeiner Fall:			  („Verteilung „ der Entmag.-faktoren)

Sonderfall Rotationsellipsoid:

Ist parallel zu einer Hauptachse kann der Tensor diagonalisiert werden

mit         S.I.

Für praktische Messungen ist zu beachten:

- Das innere Feld  (bestimmt magnetische Parameter) ist kleiner als  (für (>0...para,ferro,antiferromagnetismus).

- Für schwach magnetische Stoffe ((<<1), z.B. Diamagnete, ist  und damit . Für stark magnetische Stoffe, z.B. Ferromagnete, spielen Entmagnetisierungseffekte eine entscheidende Rolle.

- Oft wird die Probenform

einem Rotationsellipsoid

angenähert

Dann können die Ni grafisch

ermittelt werden:

Entmagnetisierungsfaktor eines Ellipsoids

a>b>c									Nb

1.3 Erzeugung von Magnetfeldern

# A. Erdmagnetfeld

B. Dauermagnete

C. Stromschleifen und Luftspulen, Elektromagnete	         (makroskopisch

D. Supraleitende Magnete					       oder mikroskopisch)

E. Pulsfeldsysteme (nichtdestruktiv, destruktiv)

A. Erdmagnetfeld

Ursache: 	Strömungsvorgänge in einer elektrisch leitenden (hoher Fe-Anteil) 		Zwischenschicht der Erde (2000 km < R < 3700 km)

Näherung: 	( geozentrisches Dipolfeld mit ca. 8 . 1022 Am2

(Vergleich:	  4.5 . 1016 m3 )

( in grosser Entfernung von der Erde Deformation des Dipolfeldes  durch Sonnenwind (ionisiertes Gas: Protonen, Elektronen mit

v = 500 km/s) – s.u.

Feldwerte:

BV ( 70 (T an den Magnetpolen max. , BH ( 40 (T am Äquator maximal

Wirkung:	elektromagnetische Störung von Nullfeldexperimenten (Abschirmung !)

## B. Dauermagnete

Erreichbare Feldwerte:	(0H ( 0.2 .... 3 T

(Rekord: HTSC (0H = 13.5 T, IFW Dresden)

Nachteile:					Vorteile:

( Feld nicht variierbar			( keine Stromzuführung und Wärme-

( begrenzte Feldwerte			   ableitung notwendig

( statisches Feld

( Feld zeitlich konstant

( Systeme miniaturisierbar

Der wesentlichste Parameter hartmagnetischer Werkstoffe ist das sog. „maximale Energieprodukt“ (B.H)max. (...größtmögliches Produkt aus B und H auf der Enmagnetisierungskurve)

Hystereseschleife

II. Quadrant

„lineare Kennlinie“

| Material | Jr (T) | (BH)max (10-3Jm-3) | TC (°C) | Tan,max (°C) | Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stähle BaFe12O19 AlNiCo-8 SmCo5 Sm2Co17 Nd2Fe14B (NdDy)2Fe14B +Zusätze[111] | 0.8 0.4 1.1 0.9 1.1 1.2 1.4 | 5 32 80 160 240 320 385 | ~800 450 ~820 ~700 ~900 ~310 ~315 | ~400 ~250 ~450 ~250 ~400 ~120 ~160 | 1920 1952 1960 1968 1973 1984 1996 |

Optimierungsproblem: hohes Feld HL in möglichst großem Luftspaltvolumen VL=A.lL bei gegebenem Magnetvolumen VM=A.lM (A.. Querschnittsfläche)... i.e. hohe Feldenergie im Luftspalt: divB=div(H+M)=0 .... :

Feldenergie( Max.

## Lösung:		,   Maximalwerte:	,

## C. Stromschleifen und Luftspulen, Elektromagnete

Erreichbare Feldwerte:	(0H ( 1......7 T 	(klassische Drahtleiter, z.B. Cu)

(0H ( 32 T	   	(BITTER-Spulen bzw. Polyhelix)

(0H ( 0.5...3...(6) T 	(konv. Elektromagnete)

Nachteile:						Vorteile:

( Leistungsaufnahme, z.T. >10 MW		( Verstärkung des Feldes im Luftspalt

( Kühlungsproblem (Luftspulen)		   (Elektromagnete)

( Feld mit „noise“					( statisches Feld

( starke mechanische Spannungen

( begrenzte Feldwerte

- Luftspulen:

### Feldberechnung  BIOT-SAVARTsches Gesetz

### Beispiele:	Leiterschleife

Kugelspule

... Feld homogen

Zylinderspule einlagig

Zylinderspule mehrlagig (Ri<a<Ra)

mit 	,

Problem:	Kühlung !!!    d.h.

mit	  ,

FABRY-Faktor G0		G0,max=0.142 (Zylinderspule)

G0,max=0.166 (BITTER-Spule)

Beispiel 2:	Zylinderspule mit 	Ri = 2 cm, Ra = 10 cm, l = 20 cm

(Cu = 1.7.10-8 (m, (0H = 100 T

Welche Leistung P wird umgesetzt ? Welche Strömungsgeschwindigkeit v müsste das Kühlwasser haben

(Erwärmung (T = 80 K, Rohrquerschnitt A´=10 cm2) ?

Spezialkonstruktionen:

BITTER-Magnete (F. BITTER 1936)		Polyhelix-Magnete (M. WOOD 1960)

variabel

(weg ohmschen Widerstands

innere Strombahnen bevorzugt)

- Elektromagnete:

geschlossener Kreis			offener Kreis

(homogenes inneres Feld )	(homogenes inneres Feld und etwa hom. Streufeld)

Berechnung des Felds im Luftspalt:

MAXWELL (   ,  , d.h.

(		(für )

Beispiel:		JS,Fe = 2.2 T , JS,Fe50/Co50 = 2.5 T

### Durch Zusatzpolschuhe (Flusskomprimierung) kann eine Steigerung des Feldes im Luftspalt erreicht werden. Dies ist aber nicht unbegrenzt durchführbar. Bei Verwendung eines Eisenkerns gilt bspw.

Die Felderhöhung wird bspw. auch bei Seltenerd-Zusatzpolschuhen in Hochfeldmagneten genutzt („Booster“).

D. Supraleitende Magnete

Erreichbare Feldwerte:	(0H ( 5......22 T

Nachteile:						Vorteile:

( Kühlung mit LHe bzw. Refrigeratoren		( System „noise“-frei

( geringes dH/dt					( statisches Feld

( begrenzte Feldwerte (HTSC nicht 		( erträgliche Kosten

geeignet)

Besonderheiten:

( hohes kritisches Feld und gute mechanische Bearbeitung ( Typ-II-SL (s.u.)

supraleitender Strom über Kraft auf Flussschläuche aus ( Bewegung der

Flussschläuche führt zu lokaler Wärme ( Multifilamentleiter (16 bzw. 64)

SL												Cu

( Abführung der magnetischen Energie im „Quench“-Fall notwendig

(Parallelschaltung von Widerständen), es gilt:

,

( Möglichkeit des „persistant mode“:

( Materialauswahl:

( Kombination für höchste Felder: Hybridmagnete (aussen: SL, innen: Polyhelix)

Rekord (0H = 45 T, ( = 19 mm,

NHMFL Tallahassee

## E. Pulsfeldsysteme

Erreichbare Feldwerte:	(0H ( 85 T 	 (nichtdestruktiv, t ( 10 ms)

(0H ( 200 T	 („single turn“, quasi-destruktiv, t ( 10 (s)

(0H ( 600 T 	 (em. Flusskomprimierung, t ( 1 (s)

(0H ( 2000 T (Flusskompr. durch Explosion, t ( 0.1 (s)

Nachteile:						Vorteile:

( aufwendige Energieversorgung			( höchste Feldwerte !

(HV; Kondensatoren, Netz, etc.)		( schnelle Messungen

( starke mech. Spannungen (Materialentw.)

( Vibrationen, Wirbelstromaufheizung

Grundidee (KAPITZA 1927):

Lösung des Energie- und Kühlproblems durch kurzzeitigen Stromfluss, Nutzung der Wärmekapazität des Spulenmaterials (adiabatischer Prozess)

1)  nichtdestruktive Pulsfeldsysteme:

#### ( Optimierungsproblem:	Feld ( Pulsdauer ( Bohrungsdurchmesser

( Realisierung:

Einspulen- oder

Mehrspulensysteme

( Bohrung: ca. 20 mm

( Material: Cu/SS, CuAg

(

#### “Hochfeldlabor Dresden”

(HLD 2006)

2)  „single turn“ – Technik:

( komplizierte Messtechnik

(Plastekryostate etc.)

(  kleine Bohrung 2…3 mm

3)  elektromagnetische Flusskomprimierung:

4)  Flusskomprimierung durch Explosion

1.4	SI – und cgs- Maßsystem

Einheitensysteme:

SI	  (aktuell)		cgs	   (GAUSS,

19. Jahrhundert)

| Länge | M | cm |
| --- | --- | --- |
| Masse | Kg | g |
| Zeit | S | s |
| Stromstärke | A | A |
| Kraft | N = kg m / s2 | dyn = g cm / s2 = 10-3 10-2 N |
| Energie | J = N m | erg = dyn cm = 10-5 10-2 J |
| etc. |  |  |

(  große Umrechnungsfaktoren !!!

Grundgleichungen des Magnetismus:

Ausgangspunkt: Feld eines magnetischen „Monopols“ (analog E-Feld Punktladung):

entspricht „Kugelsymm.“,	(Monopol erzeugt 1 Oe

besser: 	 in 1 cm Entfernung)

Materialgleichungen:

mit [B] = G, [H] = 0e

„Elektromagnetische Grundeinheiten“ im cgs-System:

esu (= electrostatic unit)

emu (= electromagnetic unit) – Grundeinheit des magnetischen Moments

Konsequenzen (Beispiele):

Entmagnetisierungsfaktor:		0 < N < 1			0 < N < 4(

Physikalische Konstanten:

= 9.27 10-24 J/T	 	...= 9.27 10-21 erg/G

kB = 1.38 10-23 J/K		...= 1.38 10-16 erg/K

##### Wichtige magnetische Größen mit Maßeinheiten, Umrechnungen:

Beispiel 3:	Bei einer hypothetischen magnetischen Probe mit einem Volumen von 1 cm3 erhöht sich bei einem Feldzuwachs von 1 T das magnetische Moment um 10/4( Am2.

Man ermittle die Suszeptibilität, die Permeabilität und die Energiedichte (B.H) jeweils im SI- und cgs-System !

# Text boxes

First electromagnet (Surgeon, 1825)

0.21nm

0.25nm

0.36nm

Nd

Fe

c/a

... = 4π   cgs

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -

M

M

H

+  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +

m*

###### B

Stromrichtung beachten

dA

Nur in einfachen

Fällen linearer

Zusammenhang

11°

Im Allgemeinen

- nichtlinear und

- Hysterese !

Diamagnet

Para-

magnet

Sir Joseph Larmor, geb. 11.7.1857 in Magheragall (Irland), gest. 19.5.1942

Belfast